# Bilag 6

# Tekniske målsætninger for udviklingen af hvid diode lyskilde

Følgende målsætninger opstilles for udviklingen af en hvid diode lyskilde:

  - Lyskilden skal have en Ra-værdi på 90 eller derover

  - Lyskilden skal som minimum kunne erstatte eksisterende spotpærer som halogen og glødetråds pærer på 20W.

  - Lyskilden skal kunne anvendes i eksisterende armaturer for spotpærer uden ekstra installation af f.eks. strømforsyning eller lignende

  - Lyskilden skal kunne anvendes i fremtidens armaturer.

  - Lyskilden skal kunne leve op til lampefirmaernes krav til en lyskilde, hvad angår udformning og tilpasning til armaturer og til lysudbytte og lyskvalitet.

  - Lyskilden skal kunne forsynes med optik, der kan være enten en linseoptik eller en holografisk optik.

  - Optikken skal kunne blande lyset fra de farvede lysdioder til et homogent hvidt lys.

  - Optikken skal kunne sprede lyset i en større vinkel end de 20 grader, som er lysdiodernes spedningsvinkel.

  - Lyskilden skal kunne forsynes med en mekanisk regulator til regulering af lysets toning.

  - Den mekaniske regulator skal kunne udformes til dels, at tone det hvide lys og dels til regulering af farvet lys fra den hvide lyskilde.

  - Optikken skal kunne arbejde sammen med en mekanisk regulator til toning af lyset.

  - Lyskilden skal kunne anvendes i 230V og 12V installationer.

  - Lyskilden skal kunne forsynes med de mest almindelige sokkeltyper, uden at formen ændres væsentligt.

  - Lyskilden skal maximalt bruge 3W.

  - Alle de elementer der indgår i lyskilden skal konstrueres således, at de har samme holdbarhed som lysdioderne. Det betyder for en stor dels vedkommende, at komponenter skal opfylde militære standarder.

  - Energiforbruget fra samtlige indgående komponenter skal medregnes ved energiberegningen. Tab i f.eks. strømforsyningsdelen skal således medregnes i energiregnskabet.