## Bilag 3

## Procesflow i anod

Procesflowet ved anodisering på Sapa Profiler A/S er illustreret i nedenstående diagram hvor også de energimæssige forbrugssteder er markeret. Flowet kan beskrives som følger:

- Aluminiumsprofilerne oprackes (fastgøres på et afbejdset aluminiumsstativ – et rack – god kontakt er vigtig).

- Profilerne rengøres først i affedtningsbad og bliver bagefter kortvarig ætset i natriumhydroxid (bejdse - NaOH).

- Skylning ved flertrins modstrømsskyl.

- Dekapering i salpetersyre (HNO3). Ved processen fjernes de sidste forurenende metalioner.

- Skylning.

- Den egentlige anodisering hvor aluminiumsprofilerne udgør anoden i en svovlsyreelektrolyt (185-200 g 96%H2SO4/l). Arbejdstemperaturen ligger på 18˚C. Ved denne proces omdannes det yderste lag aluminium til aluminiumsoxid (Al2O3). Oxidlagets kvalitet og lagtykkelse styres ved en kombination af anodiseringstiden, svovlsyrekoncentrationen, badets temperatur, strømtætheden og spænding. Oxidlagets tykkelse ligger normalt mellem 5 og 25 μm. Under anodiseringen bliver der dannet de velkendte sekskantede porer med barrierelag i bunden, der karakteriserer den amorfe oxidbelægning.

- Skylning.

- Eventuel farvning af det opbyggede oxidlag enten på elektrolytisk vis at udfælde tin i bunden af porerne eller ved at indlejre organisk farvestof i porerne før sealing.

- Skylning ved flertrins modstrømsskyl.

- Eftertætning i 98°C varmt vand. Ved denne såkaldte sealingsproces omdannes aluminiumoxid til mineralet böhmit hvorved poren lukkes helt.